Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz oferowanych urządzeń

| Wskazane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Opis/ funkcja | Wymiary | Ilość sztuk | Nazwa | Opis/ funkcja | Wymiary | Materiał | Fotografia, numer katalogowy |
|  | Piramida linowa | dla dzieci od 4 do 12 lat, konstrukcja - słup nośny stalowy, sieć z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym. Połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających dużej wytrzymałości wykonane z wytrzymałego materiału. Piramida wyposażona w napinacze pozwalające na okresowe napinanie lin, wykonane ze stali odpornej na warunki atmosferyczne. | Wymiary urządzenia ok. 420 x 420 cm, wysokość ok. 300 cm (+/- 30 cm). | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Potrójna huśtawka wahadłowa | dla dzieci od 1 roku do 12 lat, konstrukcja stalowa, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia huśtawek podwójne łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska: jedno sztywne siedzisko, drugie bezpieczne siedzisko, dla małych dzieci typu „koszyk”, oraz siedzisko w kształcie okręgu (metalowa rama opleciona liną polipropylenową, wypełnionego siatką tworzące tzw. gniazdo) o średnicy ok. 100 cm. | Wymiary urządzenia ok. 230 x 600 cm, wysokość ok. 230 cm (+/- 30 cm), średnica siedziska tzw. gniazdo ok 100 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Statek | dla dzieci od 3 do 12 lat, urządzenie z funkcją piaskownicy, przy bocznych burtach wykonanych z płyty zamocowane siedziska. Przednia część statku – dziób – podwyższona w stosunku do boków. Tylna cześć statku (rufa) w postaci nadbudówki (mostek kapitański) wyposażony w: drabinkę linową (liny z rdzeniem stalowym) wykonaną ze stali nierdzewnej; ślizgawkę wykonana ze stali nierdzewnej oraz w rurę strażacką ze stali nierdzewnej. Ścianki nadbudówki i podest wykonane z płyt. Statek wyposażony w maszt z flagą i koło sterowe. Słupy konstrukcyjne urządzenia wykonane z drewna, o przekroju ok. 90 x 90 mm. | Wymiary ok. 350 x 400 cm, wysokość ok. 300 cm (+/- 30 cm). | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Karuzela z kierownicą | karuzela platformowa dla dzieci od 3 do 12 lat. Konstrukcja stalowa. Siedzisko wykonane z płyty. Platforma karuzeli (podłoga) z wyfrezowanymi rowkami antypoślizgowymi. | Wymiary urządzenia ok. 150 x 150 cm, wysokość ok. 70 cm (+/- 20 cm). | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie Wieloryb | dla dzieci od 1 roku do 12 lat. Bujak w kształcie wieloryba, składający się z dwóch zewnętrznych płyt, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania. Konstrukcja bujaka, sprężyna oraz jej mocowania – stalowe. Śruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaślepkami z tworzywa sztucznego. | Wymiary urządzenia ok. 40 x 90 cm, wysokość 80 cm (+/- 20 cm). | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie Kogut | dla dzieci od 1 roku do 12 lat. Bujak w kształcie koguta, składający się z dwóch zewnętrznych płyt, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania. Konstrukcja bujaka, sprężyna oraz jej mocowania – stalowe. Śruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaślepkami z tworzywa sztucznego. | Wymiary urządzenia ok. 40 x 90 cm, wysokość 80 cm (+/- 20 cm). | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw zabawowy | dla dzieci od 3 do 12 lat. Konstrukcja stalowa, sieć z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym, połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających dużej wytrzymałości wykonane z wytrzymałego materiału. Zestaw składający się z dwóch zadaszonych wież. Jedna z wież podwójna, składająca się z dwóch podestów na różnych wysokościach. Zestaw wyposażony w: zjazd strażacki, grę kółko i krzyżyk, ściankę z okrągłym wypukłym oknem z poliwęglanu, dwie ślizgawki wykonane ze stali nierdzewnej, drabinkę linową oraz ściankę wspinaczkową. Na wieże prowadzą wejścia: jedno schodki wraz z poręczami, drugie drabinka linowa, zamocowana do łukowych pałąków wykonanych ze stali nierdzewnej. Obie wieże połączone w górnej części pomostem ze ściankami z płyty. W dolnej części wieże połączone przejściem rurowym z rury z tworzywa sztucznego, trwałego i odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Płyty podestów oraz ścianka wspinaczkowa wykonane z płyt. | Wymiary ok. 460 x 760 cm, wysokość całkowita ok. 360 cm (+/- 30 cm). Podesty na wysokościach ok. 120 i 150 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tablica informacyjna | Przedział wiekowy od 4 do 12 lat. Konstrukcja stalowa. Treść informacji wydrukowana na folii odpornej na UV, naklejonej na ocynkowaną lub nierdzewną blachę stalową. Wysokość max. 170 cm, powierzchnia ekspozycyjna ok. 50 na 70 cm. (+/- 20 cm). Tablica osadzona na dwóch słupach. 1 szt. tablicy - regulamin placu zabaw, 3 szt. tablic - tablica informacyjna (treść Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy). | Wysokość max. 170 cm, powierzchnia ekspozycyjna ok. 50 na 70 cm. (+/- 20 cm). | 1 szt. Regulamin placu zabaw; 3 szt. tablica informacyjna |  |  |  |  |  |